NÁVOD EACHINE EX5
veškeré náhradní díly k dronu zakoupíte na himoto.cz
(aktualizováno 26.9.2020)

Nabíjte dodávanou pohonnou baterii přiloženým USB konektorem. K nabíjení použijte standartní nabíjecí USB adapter 5V který se běžně používá k nabíjení mobilních telefonů s nabíjecím výkonem 1-2A. Není doporučováno nabíijet baterie přes USB porty na počítači, notebooku, tabletu atd...

Při zapojení baterie do nabíječky se na baterce rozsvití červena led dioda a současně začně blikat zelená dioda. Jakmile bude baterie nabita tak zelena blikajicí dioda přestane blikat.

Vložte 4ks mikro tužkovýc baterek AAA do ovladače. Před zasunutím baterie do dronu se ujistěte že máte sundanou ochranou molitanovou krytku kontaktu baterie na dronu (dává se jen ve výrobě poté ji už nemusíte používat)  a zasuňte nabitou pohonnou baterii do dronu

Rozložte dron tak aby všechna ramena byla v poloze připrave k letu

Zapněte dron tak že podržíte na horním těle dronu tlačítko po dobu cca 3s dokud  dron nepípne a nečanou blikat  přední led světla + zadní červená světla.
Zapněte  na ovladači posunovací tlačítko OFF/ON do pravé strany. 
Ovladač zapípá a rožnou se modré světlo signaluzující stav baterek v ovladači.
Pokud je dron správně spárován s dronem tak modre předni led svetlo sviti a poblikává jen zadní červené.

Nyní je potřeba provést kalibrace gyro senzorů. Nechte drona ležet na vodorovném povrchu tak aby směřoval kamerou dopředu (po směru letu) Proveďte na ovladači podobný úchop kniplů jako ja na obrázku.

Pokud bude vše ok tak by se mělo ozvat pípnutí a přední modré světla krátce zablikají.

Nyní bude potřeba provést kalibraci kompasu. Na ovladači stiskněte na levé horní straně tlačítko viz obrázek

Nejprve otačejte dronem kolem dokola po směru hodinových ručiček do doby než se ozve pípnutí
Potom dron uchopte do ruky tak tak aby  kamera směřovala dole a opět otačejte dronem kolem svě osy dokola po směru hodinových ručiček dokud se neozve pípnutí. Dron ma nyní zkalibrovaný kompas.

Dron je nyní připraven k letu. Stačí jen odblokovat/aktivovat motory úchopem kniplů viz obrázek a drornu se roztočí mírně vrtule – dron nezvlétne. Podobným úchopen vrtule také vypnete.

Pak už jenom stačí na ovladačí stisknout funkci ONE KEY TAKE OFF což znamená že dron automaticky sám vzlétne a zastaví se ve vyšce cca 1.5m kde bude čekat na vaše povely kam budete chtít s dronem letět. Pokud budete pak chtít dronem kdykoliv přistat tak opět stači klesnou do vyšky cca 1.5m a stisknout tlačítko ONE KEY LANDIING. Dron sám přistane a vrtule jsou roztočeny jen minimálne. Pokud chcete vypnout i vrtule tak stačí použít podobný uchop kniplů jako při roztočení vrtulí

Pokud budete k dronu používat také mobilní telefon s androidem tak si nejprve stáhnete z google OBCHOD PLAY aplikaci s názvem EACHINE PRO

Jakmile budete mit apliaci staženou v telefonu tak zapněte dron, v telefonu si dejte vyhledat WiFi sitě a mělo by Vám to najít WiFi síť s názvem: WiFi-5G4K-GPS -EX5-XXXXXX na kterou se připojte 
(pamatujte že je potřeba mít telefon co podporuje WiFi sítě na frekvenci 5G)

Potom stačí už jenom v telefonu spustit aplikaci EACHINE PRO

UPOZORNĚNÍ: nezvlétejte a nepřistávejte s dronem ve vyšší trávě atd nebo hrozí že se vrtule mužou zasekenout o nějaký předmět. Mužou se poškodit nejen vrtule ale také motory neboť na takové věci se záruka nevztahuje. Záruka se také nevztahuje na jakékoliv požkození dronu a jeho součástí vlivem pádů.